ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

UL.  1 MAJA 47

78 – 100  KOŁOBRZEG

PROGRAM  FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

Wymiana  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  oraz  cyrkulacji  (  poziomy )

w  piwnicach  szkoły.

Wymagania  Zamawiającego:

I.   Wykonanie  nowej  instalacji  poziomów  wody  zimnej  w  kanałach   od  komory  w

łączniku   szkoły   z   internatem   do   wszystkich    węzłów   sanitarnych   w   szkole.

Przerwy  w  dostawie  wody  dopuszczalne  są  tylko  na  czas  przełączenia  nowego

rurociągu  maksymalnie  do 2  godzin.

Rurociąg  należy  zaizolować  przed  roszeniem  izolacją  Termaflex.

II.   Wykonanie   nowej    instalacji    wody    ciepłej  i  cyrkulacji   z   rur   odpornych   na

korozję   jonową ,  np.  PP.

Rurociąg     wody     ciepłej    i   cyrkulacji     wykonać   w    średnicach    nominalnych

odpowiadających   istniejącej   instalacji.

Rury  należy  wykonać   pomiędzy   komorą  w  łączniku z  internatem  a  wszystkimi

węzłami  sanitarnymi  w  szkole.

Należy   podłączyć   wszystkie   dotychczasowe   urządzenia  zasilane   ciepłą   wodą.

Dopuszcza   się    przerwy   w  dostawie   wody   jedynie   na   przełączenie   nowego

rurociągu  maksymalnie  do 2  godzin.

Wykonawca   przed   przystąpieniem  do  robót   powinien  przedstawić  dokumentację

do akceptacji Zamawiającego.

Po zakończeniu robót należy przekazać Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą zarówno  w  wersji  papierowej  jak  i  elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany  jest  zutylizować  wszystkie  materiały,  szczególnie z  izolacji istniejących   przewodów  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji.

Wykonawca    powinien    uwzględnić     koszt     demontażu    nieczynnego     rurociągu

stalowego   wody   ciepłej  i   zimnej   pomiędzy   komorą  w  łączniku   z   internatem  a

węzłami   sanitarnymi   w   szkole.